АДМИНИСТРАЦИЯ

РЫБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОЛЬХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01. 03.2021г.                                                  № 06

«Об утверждении проекта Программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры Рыбинского сельского поселения Ольховского муниципального района на 2021-2031 годы»

В целях обеспечения комплексного развития коммунальной инфраструктуры с учетом потребностей жилищного строительства, повышения качества коммунальных услуг предоставляемых населению, улучшения экологической безопасности объектов коммунальной  инфраструктуры, расположенных на территории Рыбинского  сельского поселения, руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Уставом Рыбинского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области.

Постановляю:

1. Утвердить проект Программы комплексного развития систем коммунальной   инфраструктуры Рыбинского  сельского поселения на 2021 – 2031 гг. (приложение №1).

2.  Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному обнародованию.

И.о.Главы  администрации Рыбинского

сельского поселения                                                                          В.С.Сергеева.

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

Рыбинского  сельского поселения

Ольховского муниципального района

Волгоградской области

№ 06   от    01.03.2021г.

ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Рыбинского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области на 2021-2031 годы»

СОДЕРЖАНИЕ

| ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ |
| --- |
|  | ВВЕДЕНИЕ | 3 |
| 1 | ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ | 4-7 |
| 2 | ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЫБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОЛЬХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | 8-15 |
| 3 | ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОЛЬХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ | 16 |
| 4 | ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ РЫБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОЛЬХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | 17-18 |
| 5 | ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | 19-21 |
| 6 | ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ | 22 |
| 7 | ЗАКЛЮЧЕНИЕ | 42 |

ВВЕДЕНИЕ

# Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, т.е. объектов тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, водоотведения, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния муниципального образования.

# Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Рыбинского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Рыбинского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области на 2021 – 2031 гг. (далее – Программа) разработана на основании следующих документов:

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в ред. Федерального закона от 17.07.2009 № 164-ФЗ);

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный Закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в ред. Федерального закона от 25.12.2008 № 281-ФЗ);

- Федеральный закон от 27.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

- Постановление Правительства РФ от 24.05.2007 г. № 316 «Об утверждении правил определения условий деятельности организаций коммунального комплекса, объективное изменение которых влияет на стоимость товаров и услуг этих организаций»;

# Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013

# №502 «Об утверждении требований к программам комплексного

# развития   систем коммунальной инфраструктуры поселений,

# городских округов»;

# Приказ Госстроя от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении

# методических рекомендаций по разработке программ комплексного

# развития   систем коммунальной инфраструктуры поселений,

# городских округов»;

# Приказ Госстроя от 28.10.2013 № 397/ГС «О порядке осуществления

# мониторинга разработки и утверждения программ комплексного

# развития  систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских

# округов».

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

РЫБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОЛЬХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ                НА 2021-2031 ГОДЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Рыбинского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области на 2021-2031 годы (далее - программа) |
| --- | --- |
| Разработчик Программы | Администрация Рыбинского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области. 403661, Волгоградская область, Ольховский район, с. Рыбинка, ул. Центральная, д. 81 |
| Цель Программы | -обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием энергоэффективных технологий и оборудования; - обеспечение доступной стоимости жилищно-коммунальных услуг нормативного качества; |
| Задачи Программы | - комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых услуг; - совершенствование финансово-экономических, договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе, обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг; - программное управление энерго- и ресурсосбережением и повышением энергоэффективности; |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - доступность для населения коммунальных услуг; - качество коммунальных услуг; - степень охвата потребителей приборами учета; - надежность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения; - величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе |
| Сроки реализации Программы | I этап 2021-2026 гг. II этап 2026-2031 годы |
| Источники финансирования Программы | Финансирование управления Программой осуществляется за счёт средств муниципального бюджета и внебюджетных источников |

ЦЕЛЬ И НАЗНАЧЕНИЕ РАБОТЫ

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Рыбинского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области, является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Рыбинского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области, является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на перспективный период является важнейшим инструментом, обеспечивающим развитие коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышающим качество производимых для потребителей коммунальных услуг, а также способствующим улучшению экологической ситуации на территории.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Рыбинского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области представляет собой взаимосвязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Рыбинского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области. Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Рыбинского сельского поселения являются:

## - комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых услуг;

## - совершенствование финансово-экономических, договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе, обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных  услуг;

## - программное управление энерго- и  ресурсосбережением и повышением энергоэффективности;

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Рыбинского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области базируются на следующих принципах:

- системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

- комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Сроки и этапы Программы  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Рыбинского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области разрабатывается на период до 2031 года.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Рыбинского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области делятся на 2 этапа:

I – 2021-2026 по каждому году;

II – 2026-2031гг.

Программа направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков.

В основу формирования и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры положены следующие принципы:

- целеполагания – мероприятия и решения Программы комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- системности – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы;

- комплексности – формирование Программы развития коммунальной инфраструктуры во взаимосвязи с различными целевыми Программами (федеральными, областными, муниципальными), реализуемыми на территории.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, в части объектов водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, а также объектов, используемых для сбора и вывоза твердых бытовых отходов. Таким образом, Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Рыбинского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области представляет собой увязанный по целям, задачам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры на период 2021 - 2031 гг., а также содержит перспективные мероприятия, сроки реализации которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств.

Основополагающим аспектом Программы является система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены механизмы реализации основных ее направлений, ожидаемые результаты реализации Программы и потенциальные показатели оценки эффективности мероприятий, включаемых в Программу.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие, под которым предполагается обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, долговременная экологическая безопасность села и смежных территорий, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации инженерных систем.

Программа в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.  Теоретические аспекты управления сложными организационно-экономическими системами, к которым относится и жилищно-коммунальное хозяйство, основанные на концептуально – методологическом подходе с использованием программно-целевого подхода, в современной практике управления остаются практически неизменными.

В настоящее время определяющее значение приобретает способность органов местного самоуправления осуществлять управленческие функции на основе долгосрочных прогнозов и стратегии развития. Наиболее перспективными направлением при разработке региональных и муниципальных программ развития является использование комплексного межотраслевого подхода, а также рассмотрение коммунальной инженерной инфраструктуры как самостоятельного ресурса развития территорий. В связи с этим практические аспекты разработки и применения системы индикаторов развития инженерной и коммунальной инфраструктуры территорий является весьма актуальными.

Программа комплексного развития систем инженерной коммунальной инфраструктуры в стратегической перспективе должна быть направлена на решение следующих задач:

- создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство;

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, обеспечение возможности наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства;

- создание эффективной системы тарифного регулирования; - развитие рынка недвижимости на основе объектного управления зданиями и рационального потребления ресурсов.

- ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  РЫБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОЛЬХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Население и организации Рыбинского сельского поселения обеспечены коммунальными услугами: холодным водоснабжением, газоснабжением, индивидуальным теплоснабжением, электроснабжением, сбором и вывозом твердых бытовых отходов.

Производство и сбыт коммунальных ресурсов и услуг осуществляется как муниципальными предприятиями, так и предприятиями иной формы собственности.

Муниципальные предприятия используют в своей производственной деятельности оборудования, находящееся в собственности на праве хозяйственного ведения. Предприятия формы собственности ООО используют в производственной деятельности собственное оборудование или муниципальное имущество на основе долгосрочных договоров аренды.

| Ресурс, услуга | Организация -поставщик ресурса | Собственник имущества | Система расчетов с населением за ресурс |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение | ПАО «Волгоградэнергосбыт» | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |
| Теплоснабжение | - | - | - |
| Холодное водоснабжение | МБУ "ХЭК Ольховского МР" | Муниципальное предприятие | Прямые договора |
| Водоотведение | - | - | - |
| Газоснабжение | ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |
| Сбор и вывоз ТБО | ООО "Баркас+" | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |

  - Основные показатели системы водоснабжения

В настоящее время система водоснабжения не обеспечивает в полном объёме требуемый уровень потребления воды по поселению.

Обслуживанием водопровода, водозаборной скважины, глубинного насоса, водозаборных колонок на территории Рыбинского сельского поселения занимается МБУ «ХЭК Ольховского МР» .

Основные показатели  «системы водоснабжения»

| Показатель | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Объем поднятой воды | тыс. м³/год | 5,9 |
| Принято со стороны | тыс. м³/год | - |
| Реализация воды | тыс. м³/год | 5,9 |
| Потери воды | тыс. м³/год | - |
| Общая протяженность сетей | км | 10,4 |
| Численность абонентов | человек | 313 |
| Удельное потребление холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут чел | 150 |
| Доля населения с водомерными счетчиками: |  |  |
| Население | % | 0 |
| муниципальные предприятия | % | 0 |
| прочие предприятия | % | 0 |
| Оценка доли постоянного населения, не имеющего централизованного водоснабжения | % | 0 |

Характеристика текущего, перспективного водопотребления и производительности оборудования основных систем водоснабжения

Рис..1

Из диаграммы следует, что  существующее водоснабжение  с. Рыбинка не соответствует фактическому водопотреблению. Имеется дефицит водопотребления. Водозаборные сооружения работают с максимальной загрузкой и не имеют резерва мощности. Для того, чтобы не допустить дефицита питьевой воды при развитии водопроводной сети и подключении новых потребителей необходим резерв мощности. С учетом перспективы повышения объема водопотребления водозаборные сооружения нуждаются в реконструкции. Планируется строительство водопроводной сети протяженностью 2 км.

Схема доступной мощности системы водоснабжения Рыбинского сельского поселения.

2.2 Источники водоснабжения

Источником водоснабжения МБУ «ХЭК Ольховского МР"»  являются подземные воды, которые используются для хозяйственно-питьевых и сельскохозяйственных нужд. Забор воды осуществляется при помощи артезианской скважины, оборудованной погружным (глубинным) электронасосом.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, домашнего, общественного скота и техники (заправка систем охлаждения автомобилей, тракторов, комбайнов) определялись в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*, ВНТП-Н-97.

Скважина № 1 введена в эксплуатацию в 1989 г, предназначена для хозяйственно питьевых нужд, оборудована насосом ЭЦВ 6-10-80, с производительностью 10 м. куб. в час. Режим эксплуатации 24 час/сут. Проект ЗСО на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» отсутствует. Ограждение отсутствует. ЗСО скважины обвалована, площадка не спланирована.

Износ элементов сетей водоснабжения:

Таблица 3

| Наименование элемента | % износа |
| --- | --- |
| Водозаборы | 90 |
| Водоводы | 90 |
| Водопроводные сети | 90 |
| Насосные станции | 90 |

Баланс мощности нагрузки                                                                                                    Таблица 4

| Наименование поселения | Наименование элемента | Располагаемая мощность, м.куб./сут. | Максимальное потребление, .м.куб./сут. | Резерв, тыс.м.куб./сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рыбинское сельское поселение | с.Рыбинка | 10 | 100 | _ |

Вывод:

МБУ «ХЭК Ольховского МР"»   является единственным, стабильно работающим предприятием коммунальной сферы с. Рыбинка.

Несмотря на обеспеченность с. Рыбинка ресурсами подземных вод, как в настоящее время, так и на перспективу, дефицит питьевой воды по селу сохраняется. Это объясняется в первую очередь высоким уровнем износа систем водоснабжения, а также тем, что выведены из эксплуатации скважины, а так же находятся в неисправном техническом состоянии, требующем капитального ремонта.  Основные направления развития системы водоснабжения и водоотведения поселения, санация и перекладка трубопроводов, оптимизация затрат на производство питьевой воды, экономия топливно-энергетических ресурсов,  очистку и транспортировку сточных вод.

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития поселения показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Качество услуг водоснабжения  должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.

2.3.Основные показатели системы водоотведения

Согласно данным, Рыбинского сельского поселения централизованной канализации, нет. Население пользуется дворовыми уборными (септиками).

2.4.Основные показатели системы теплоснабжения

Согласно данным администрации Рыбинского сельского поселения на момент разработки программы централизованное теплоснабжение отсутствует.

2.5.Основные показатели системы электроснабжения

1.Система электроснабжения с.Рыбинка: собственник- администрация Рыбинского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области, эксплуатирующая организация- ПАО «Волгоградэнергосбыт».

Протяженность сетей 11 км., светоточек уличного освещения в Рыбинском сельском поселении 55шт., протяженность провода к ним 12 км.

2.Количество трансформаторных подстанций – 8 шт , мощность от 126 кВт. до 226 кВт.

## 3.Техническое перевооружение и реконструкция электролиний не производились. Износ сетей составляет более 50 процентов. В настоящее время электросеть сельского поселения работает удовлетворительно. Необходимо предусмотреть в мероприятиях продление  уличных сетей электроснабжения.

4.Оснащенность жилищного фонда приборами учета на опорах – 100 процентов. Установлены  новые  интеллектуальные приборы учета электроэнергии.

Схема доступной мощности системы электроснабжения Рыбинского сельского поселения

2.6.Основные показатели системы газоснабжения

Общая протяженность газопроводов составляет – ____6,2_______км

в том числе:

- газопровод низкого давления (2,0КПА)	- ______6,2______км;

1. Система газоснабжения    – собственность ООО "Газпром межрегион газ Волгоград". Обслуживающая организация – ООО "Газпром газораспределение Волгоград". Протяженность сетей – 6,2 км.

2. Газопровод надземный из стальных труб.

3. Год ввода в эксплуатацию – 2001. Капитального и текущего ремонта не требуется. Износа сетей нет.

4. Оснащенность жилищного фонда приборами учета газа – 100 процентов.

Приборы установлены как внутри помещений, так и снаружи.

Потребители

Всего в поселении, на 01.01.2021 г. заключено 197 договоров на поставку газа населению для коммунально-бытовых нужд.

Обоснование требований к системе газоснабжения установленным стандартом качества

Данный стандарт определяет критерии качества услуги «Газоснабжение», достижение которого определяется выполнением мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения на период 2021-2031г.г. в области газоснабжения.

#### 1. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление

#### услуги

1.1.Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 10.05.07);

1.2.Федеральный закон от 31 марта 1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с изменениями от 18.12.06);

1.3.Постановление правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 № 317 «Об утверждении Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации»;

1.4.Постановление Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

1.5.Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»;

1.6.Государственный стандарт ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 16 апреля 1987 № 36);

1.7.Государственный стандарт ГОСТ 20448-90 «Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления» (утв. Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29 декабря 1990     №  3605);

1.8.Государственный стандарт ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия» (утв. постановлением Госстандарта России от 19 июня 2000 № 158-ст) (с изменениями от 22.07.03);

1.9.Постановление Минтруда Российской Федерации от 12 мая 2003 № 27                             «Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации газового хозяйства организаций»;

1.10.Иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

2. Требования к качеству услуг, закрепляемые стандартом

2.1. Требования к качеству газа;

2.1.1.При подаче природного газа массовая концентрация сероводорода должна составлять не более 0,02 г/м3, объемная доля кислорода – не более 1,0%, интенсивность запаха при объемной доле 1% в воздухе – не более 3-х баллов;

2.1.2.При подаче сжиженного газа максимальная доля сероводорода должна составлять не более 0,003%;

2.1.3.Давление сетевого газа, подаваемого в жилые здания и прочие места коммунального проживания должно быть не менее 0,003 МПа и не более 0,005 МПА. Отклонение давления сетевого газа от нормативов не должно превышать 0,0005 МПа;

СХЕМА ДОСТУПНОЙ МОЩНОСТИ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ РЫБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

2.7.Основные показатели по сбору и вывозу твердых бытовых отходов

По данным Администрации Рыбинского сельского поселения, сбор и вывоз твердых бытовых отходов на территории Рыбинского сельского поселения осуществляет ООО "Баркас+". Выезжает согласно графика  автомобиль-мусоровоз, который собирает скопившийся мусор  в местах сбора, после чего ввывозит на санкционированную свалку.

2.8.Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В Рыбинском сельском поселении реализуются целевые программы, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Основной целью программы по энергосбережению является повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, оптимизация потребления энергоресурсов всеми группами потребителей за счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления, создание условий для перевода экономики  Рыбинского сельского поселения и бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития.

Программа энергосбережения указывает на целесообразность реализации ряда типовых мероприятий со стороны организаций, финансируемых из бюджета, предприятий коммунального комплекса, в жилищном секторе.

Мероприятия по энергосбережению в жилом фонде Рыбинского сельского поселения направлены на повышение уровня оснащенности общедомовыми приборами учета.

Мероприятия по энергосбережению на предприятиях, предоставляющих коммунальный ресурс или коммунальные услуги, направлены на оптимизацию режимов работы источников электро-, водо-, и теплоснабжения.

ПАО «Волгоградэнергосбыт», предоставляющие услуги электроснабжения, предусматривает энергосберегающие мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, мероприятия по сокращению потерь.

Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или  и повышению энергетической эффективности этих организаций направлены на проведение комплекса мероприятий по оснащению приборами учета используемых коммунальных ресурсов; повышению тепловой защиты, утеплению зданий, строений, сооружений, автоматизации потребления тепловой энергии, повышению энергетической эффективности систем освещения, отопления, водопотребления.

Совместная реализация Программы энергосбережения и энергоэффективности и Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения позволит обеспечить потребителям энергоресурсов сокращение расходов и повышение качества коммунальных услуг, создание комфортных условий проживания в жилых помещениях, предоставление коммунальных услуг по доступным ценам.

3.ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  РЫБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОЛЬХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

3.1.Динамика и прогноз численности населения

Численность населения определена на основе данных о перспективах развития поселения в системе расселения с учетом демографического прогноза, естественного и механического движения населения.

Количество постоянного населения Рыбинского сельского поселения на 1 января 2021 года (по данным администрации) составляет 655 человек.

Численность постоянного населения Рыбинского сельского поселения на перспективу будет следующей:

Таблица 5 – Прогноз численности населения

| Наименование населенного пункта | 2021 год | 2025год | 2031 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Рыбинское сельское поселение | 655 | 650 | 650 |
| Итого | 655 | 650 | 650 |

3.2.Прогноз развития застройки

Жилищный фонд на территории Рыбинского сельского поселения представлен индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками. Общая площадь жилищного фонда Рыбинского сельского поселения равна 15,200  тыс. м2, обеспеченность жилищным фондом на одного человека составляет 18,00 м2.

3.3.Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Реализация программных мероприятий по развитию и модернизации коммунальной  инфраструктуры поселения позволит улучшить качество обеспечения потребителей Рыбинского сельского поселения коммунальными услугами.

4.ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  РЫБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОЛЬХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

4.1.Критерии доступности для населения коммунальных услуг

Таблица 6 – Динамика доступности для населения коммунальных услуг в Рыбинском сельском поселении

| Расчет показателей критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги по Рыбинскому сельскому поселению |
| --- |
| Наименование | Ед. измерения | Расчетное значение критерия | Примечание |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2031 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Ежемесячная сумма расходов на оплату коммунальных услуг семьи из трех человек: | руб. | 2862 | 3062 | 3277 | 3506 | 3751-5262 | - |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | % | 31 | 29 | 28 | 26 | 24 | - |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи в соответствии с приказом от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК | не более 18% |
| Показатели от 27.09.2011 №19/2011 РЭК ДЦ и Т КК |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума по ПКР | % | 28 | 27 | 26 | 25 | 24-18 | - |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в соответствии с приказом от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК | не более 20% |
| Показатели от 27.09.2011 №19/2011 РЭК ДЦ и Т КК |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги по ПКР | % | 98 | 98 | 98 | 99 | 99-100 |  |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги в соответствии с приказом от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК | не менее 87% |
| Показатели от 27.09.2011 №19/2011 РЭК ДЦ и Т КК |
| Доля семей – получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей, % | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения в соответствии с приказом от 27.09.2011 № 19/2011 РЭК ДЦ И Т КК | не более 15% |
| Показатели от 27.09.2011 №19/2011 РЭК ДЦ и Т КК |

4.2.Показатели качества коммунальных ресурсов

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов.

С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования.  Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной:

- интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн руб. стоимости основных фондов);

- износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей;

- уровнем потерь и неучтенных расходов.

Сбалансированность системы характеризует, эффективность использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

4.3.Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Показатели надёжности работы систем ресурсоснабжения представлены в таблице:

| Наименование вида ресурсоснабжения | Показатели надежности |
| --- | --- |
| Электрическая энергия | Количество перерывов в электроснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе электроснабжения |
| Тепловая энергия (отопление и горячее водоснабжение) | Отсутствует |
| Водоснабжение | Количество перерывов в водоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе водоснабжения |
| Водоотведение | Отсутствует |
| Газоснабжение | Количество перерывов в газоснабжении от объектов недвижимости, вследствие аварий и инцидентов в системе газоснабжения |

5.ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Физически и морально устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет обеспечивать выполнение современных экологических требований и растущих требований к количеству и качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов. Нормальное функционирование и социально-экономическое развитие  Рыбинского сельского поселения возможно при условии обязательной модернизации коммунальной инфраструктуры и повышении эффективности производства, транспортировки и потребления коммунальных ресурсов.

Таблица

| № п/п | Наименование проекта | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Рыбинское сельское поселение |  |
| 1 | Обязательные проекты: |  |
| 1.1 | Водоснабжение: Строительство скважины (с.Рыбинка) | 400,00 |
| 1.2. | Установка станции обезжелезивания воды | 2000,00 |
| 2 | Эффективные проекты: |  |
| 2.1 | Водоснабжение: Реконструкция сетей | 4000,00 |
| 2.2 | Электроснабжение: Реконструкция сетей | 400,00 |

Ожидаемый эффект от реализации инвестиционных проектов заключается в повышении надежности ресурсоснабжения, качества ресурсов, а также снижения затрат на ремонты, экономии ресурсов в натуральных показателях и, в конечном счёте, в повышении экономической эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

5.1.Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

1. Источниками инвестиций должны являться собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов), плата за подключение (присоединение), бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов), кредиты, средства частных инвесторов.

Единственными источниками финансирования для системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, сбора и вывоза ТБО в сельском поселении в настоящее время могут являться:

( денежные средства бюджетов разных уровней;

( привлеченные средства инвесторов;

( прочие источники финансирования.

Реализация проектов будет осуществляться:

- действующими организациями, предоставляющими коммунальные ресурсы;

- путем проведения конкурсов для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организаций или индивидуальных предпринимателей по договорам коммерческой концессии).

В Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры не рассмотрены источники финансирования модернизации и развития систем электроснабжения и газоснабжения в части немуниципальной собственности оборудования и сетей т.к.:

- модернизация, реконструкция сетей и оборудования систем электроснабжения и газоснабжения, находящихся в собственности предприятий осуществляется в рамках Инвестиционных программ данных организаций.

На период 2021 – 2031 годы прогнозный уровень тарифов на коммунальные услуги составит:

Таблица

| Услуги | Тарифы на коммунальные услуги по годам в руб. |
| --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2031 |
| Холодное водоснабжение, за 1 м³ | 56,44 | 56,44 | 58,13 | 58,13 | 59,87-71,48 |
| Водоотведение, за 1 м³ | - | - | - | - | - |
| Теплоснабжение, за 1 Гкал | - | - | - | - | - |
| Газоснабжение, за 1 м³ | 5,66 | 5,66 | 5,82 | 5,82 | 5,99-7,13 |
| Электроснабжение, за 1 кВт/час | 3,16 | 3,16 | 3,25 | 3,25 | 3,34-4,00 |

Экономическая доступность услуг организаций коммунального комплекса отражает соответствие платежеспособности потребителей установленной стоимости коммунальных услуг.

Прогноз совокупного платежа населением за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности проведен согласно приказа министерства регионального развития российской федерации от 23 августа 2010 года № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги».

- Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – не более 18%;

-  Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума – не более 18%;

-  Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги не менее 87%;

-  Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения не более 15 %.

Ниже, в таблице 10 приведены результаты расчета.

Таблица

| Наименование критерия доступности | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | 31 | 29 | 28 | 26 | 24-18 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | 28 | 27 | 26 | 25 | 24-18 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | 98 | 98 | 98 | 99 | 99-100 |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | 15 | 15 | 15 | 15 | 13-13 |

5.2.Управление программой

- Ответственным за реализацию программы является Глава Рыбинского сельского поселения.

- План-график работ по реализации программы, включая сроки разработки технических заданий для организаций коммунального комплекса, принятия решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе на концессию и т.д., утверждается дополнительно после принятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

- Контроль за исполнением Программы осуществляется Администрацией Рыбинского сельского поселения.

- Представление отчетности по выполнению Программы производится до 1 марта года следующего после отчетного.

- Корректировка Программы осуществляется после утверждения работы до 1 декабря следующего года.

- ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

  - Перспективные показатели развития Рыбинского сельского поселения Ольховского муниципального  района Волгоградской области

Генеральный план Рыбинского сельского поселения Ольховского муниципального  района Волгоградской области предусматривает дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры Рыбинского сельского поселения в увязке со вновь осваиваемыми территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы внешнего транспорта.

Основная часть территории в границах представлена землями сельскохозяйственного назначения.

Основная идея территориального развития состоит в следующем:

- выявление сформировавшегося каркаса населенного пункта - планировочного, транспортного, технического, зелёного;

- проектирование перспективного развития населенного пункта, как органичное развитие сложившегося каркаса, который предусматривает реконструкцию и развитие периферийных зон;

- компактное развитие периферийных зон населенного пункта;

- развитие рекреационной зоны;

- прогноз жилищного фонда составлен на основе следующих предпосылок:

- обеспечение комфортности проживания населения

- увеличение обеспеченности жилищным фондам до 18м2 на 1 человека существующего населения, обеспечение жилищным фондом прирастающего населения.

Задачами функционального зонирования территории являются:

- определение типологии и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории, данного района;

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование ее перспективного функционального зонирования;

- разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Решения функционального зонирования отражают стратегию развития Рыбинского сельского поселения.

  - Характеристика Рыбинского сельского поселения Ольховского муниципального  района Волгоградской области

Рыбинское сельское поселение является муниципальным образованием Ольховского района Волгоградской области Российской Федерации, расположено в северо-восточной части района в степной зоне. Общая площадь поселения составляет 2,97 кв.км. Районный центр-

## с. Ольховка, расположенное в 35 км. от Рыбинского сельского поселения и  180 километрах от областного центра -г.Волгограда.

## Природные ресурсы.

## Рыбинское сельское поселение располагает значительными земельными ресурсами. Земельный фонд муниципального образования составляет 0,301 тыс. га. Его основную часть составляют земли сельскохозяйственного назначения – 13755  тыс.га.

## Река на территории Рыбинского сельского поселения - р. Иловля.

## Анализ экологической обстановки  территории Рыбинского сельского поселения Ольховского районе позволяет сделать вывод о том, что состояние природной среды является  благополучным. Экологическая обстановка в поселении удовлетворительная.

Земельные ресурсы поселения представлены на основе информации представленной администрацией поселения.

Таблица

| 1 | Общая площадь земель поселения | га | 16508 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Земли сельско-хозяйственного назначения |  | 14059,6 |
| 1.2 | Площадь земель населенных пунктов | га | 297,0 |
| 1.3 | Земли промышленности. энергетики, транспорта, информатики, эемли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения | га | 8,4 |
| 1.4 | Земли лесного фонда |  | 2093 |
| 1.5 | Земли запаса |  | 50,0 |

Поселение располагает значительными земельными ресурсами. Земельный фонд муниципального образования составляет 16508 га.

Его основную часть составляют земли сельскохозяйственного назначения – 14059,6га. или 85 %.

Земли промышленности, транспорта – 8,4 га. (0,05 %).

Земли лесного фонда – 2093 га. (13 %).

Водоемы ( 3 пруда- Коренной, Новый, Широкий)

Минерально-сырьевые ресурсы.

Полезные ископаемые Рыбинского сельского поселения представлены следующими группами: углеводороды (нефть, газ), строительные глины, строительные пески.

Территория Рыбинского сельского поселения частично расположена а пределах Участка II угледородного сырья. Участок II имеет статус горного отвода.

В пределах территории Рыбинского сельского поселения месторождения твердых полезных ископаемых и поземных вод отсутствуют.

Климатические условия

Территория Рыбинского поселения  расположена в III «В» климатическом районе. Лето жаркое, засушливое, но иногда случаются ливни. Зима холодная с метелями, ветрами, частыми оттепелями, что приводит к неустойчивости снежного покрова и значительному промерзанию почвы.

Самым теплым месяцем в году является июль, самым холодным – февраль.

Климатические параметры теплого периода года характеризуются следующими показателями:

– Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца 29,90С;

– абсолютная максимальная температура воздуха 42С;

– количество осадков за апрель-октябрь – 213 мм;

– суточный max осадков – 51 мм;

– преобладающее направление ветра за июнь-август – северо-западное.

  - Прогноз численности (демографический прогноз)

## Рыбинское сельское поселение является муниципальным образованием Ольховского района Волгоградской области Российской Федерации, расположено в северо-восточной части района в степной зоне. Общая площадь поселения составляет 2,97 кв.км. Районным центром района является село Ольховка расположенное в 180 километрах от областного центра -г.Волгограда. Численность населения на 01.01.2021г. в поселении составила 655 человек.	Для Рыбинского сельского поселения Ольховского муниципального района,  характерен процесс сокращения численности населения. Основной причиной естественной убыли населения поселения являются низкая рождаемость и устойчивый  миграционный отток  населения. Основную часть мигрантов составляют люди трудоспособного возраста, молодёжь заканчивая  высшие учебные заведения остаётся в городе или в районном центре.

## Основные показатели демографической ситуации в поселении приведены в таблице

Таблица

| Наименование населенного пункта | 2019 год | 2020год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Рыбинское сельское поселение | 660 | 655 | 655 |
| Итого | 660 | 655 | 655 |

6.4.Оценка исходной социально-экономической ситуации и предпосылки развития Рыбинского сельского поселения Ольховского муниципального района.

Стартовый социально-экономический потенциал.

Рыбинское сельское поселение по уровню социально-экономического развития относится к группе территорий  со средним уровнем развития.

Человеческий потенциал. Для Рыбинского сельского поселения характерен процесс сокращения численности постоянного населения, причинами которого является низкая рождаемость и устойчивый миграционный отток населения. Высокая склонность к миграции отмечается среди населения трудоспособного возраста и обусловлена отсутствием подходящей работы в поселении, молодежь заканчивая высшие учебные заведения остается в городе или в районном центре.

Экономический потенциал Рыбинского сельского поселения основан на его природных ресурсах и зависит от дальнейшего освоения имеющихся в районе запасов. Наиболее перспективными видами деятельности являются заготовка кормов и развитие мясомолочного животноводства и овцеводства, переработка сельскохозяйственной продукции.

Бюджетно-налоговый потенциал Рыбинского сельского поселения характеризуется недостаточностью собственной доходной базы местного бюджета для обеспечения его расходных обязательств. Изменение данной ситуации и наращивание бюджетно-налогового потенциала возможно только при условии устойчивого развития экономического потенциала района и перераспределении налоговых поступлений, собираемых с территории района в сторону местных бюджетов при соответствующих изменениях бюджетного законодательства.

Социально-инфраструктурный потенциал Рыбинского сельского поселения характеризуется  степенью развитости образовательной  инфраструктуры.

SWOT-анализ Рыбинского сельского поселения Ольховского муниципального района

Сильные стороны:

- наличие земельных и водных ресурсов для развития сельскохозяйственного производства, хорошая экологическая обстановка;

- высокий уровень развития сельского хозяйства, в том числе личных подсобных хозяйств населения;

- относительно полное удовлетворение потребностей населения поселения отдельными видами собственной сельскохозяйственной продукции;

- наличие устойчивого спроса на продукцию традиционных отраслей хозяйства;

- стабильная общественно-политическая ситуация, готовность органов местного самоуправления к осуществлению преобразований;

- устойчивая динамика роста реальной заработной платы и ее покупательной способности, прежде всего, в бюджетном секторе, отсутствие задолженности по оплате труда.

Потенциальные возможности:

- повышение эффективности использования существующих сельскохозяйственных угодий (соблюдение севооборотов, внедрение энергосберегающих технологий, выполнение в полном объеме и в оптимальные сроки агротехнических мероприятий, приобретение средств защиты растений), прежде всего, в сфере производства кормов для животноводства;

- развитие мясомолочного животноводства;

- развитие овцеводства;

- укрепление материально-технической базы сельского хозяйства, включая приобретение высокоэффективных сортов сельскохозяйственных семян и племенного скота;

- дальнейшее развитие личных подсобных хозяйств населения, прежде всего, за счет организации сбыта произведенной в ЛПХ продукции;

- использование участков лесного фонда для  создания инфраструктуры туризма, охоты и рыбалки;

- развитие малого предпринимательства и крестьянских (фермерских) хозяйств;

- модернизация основных фондов и повышение эффективности использования муниципального имущества;

- внедрение энергосберегающих технологий;

- повышение ресурсной эффективности объектов коммунального хозяйства, повышение уровня благоустройства жилищного фонда населенных пунктов, обеспечение населения качественными коммунальными услугами, повышение уровня собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги,

- повышение доходов населения за счет развития системы социального партнерства, сокращения неформальных форм оплаты труда (вывод заработной платы из "тени");

- снижение смертности от неестественных причин;

- стимулирование роста налогооблагаемой базы поселения;

- развитие межрайонных экономических связей;

- привлечение жителей к решению вопросов местного значения.

Слабые стороны:

- сложные природно-климатические условия;

- удаленность поселения от областного центра;

- высокая зависимость экономического развития поселения от внешних факторов;

- малопродуктивный характер почв, относительно низкая урожайность выращиваемых в районе сельскохозяйственных культур;

- сокращение поголовья скота, низкая продуктивность производимой им продукции, низкая окупаемость затрат на производство продукции животноводства;

- отсутствие устойчивых рынков сбыта продукции личных подсобных хозяйств;

- низкий уровень развития малого предпринимательства;

- низкий уровень развития промышленного производства;

- ограниченность перспектив развития промышленного сектора, его зависимость от наличия природных ресурсов и перспектив развития сельского хозяйства;

- ограниченность финансовых источников поддержки малых предприятий бюджетными средствами, неразвитость системы банковского кредитования;

- высокая  дотационность местного бюджета;

- высокий уровень естественной убыли населения, в том числе смертность от неестественных причин, отрицательное сальдо миграции;

- широкое распространение скрытых форм занятости и теневых доходов;

- неразрешенность многих вопросов в области градостроительной политики;

- социальная апатия и относительно низкая активность населения в решении вопросов местного значения;

Угрозы:

- изменение режима земле-, лесо- и недропользования;

- эпидемии животных, распространение сорняков и вредителей растений, болезни леса;

- опережающий рост цен на энергоносители;

- усиление дотационности бюджета района, повышение зависимости от решений органов государственной власти области;

- снижение объема финансовой помощи из областного бюджета, в том числе индексации заработной платы работникам бюджетной сферы;

- изменение тарифной политики, ведущее к потенциальному банкротству предприятий жилищно-коммунального хозяйства, неплатежеспособность населения;

- депопуляция населения.

Территориальное планирование

В настоящее время на территории Рыбинского сельского поселения  планируется строительство дорог с твердым покрытием, парка отдыха .

На территории Рыбинского поселения в соответствии с Постановлением Волгоградской областной думы от 05.06.№67\706 " О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области " расположены:

-"Братская могила участников гражданской войны, погибших в борьбе за власть Советов 1918-1920 гг.; с. Рыбинка, кладбище"

-"Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы" 1942-1943гг. с Рыбинка, парк

Планируется благоустройство  данной территории.

6.5.Прогноз развития застройки  Рыбинского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области

Оценка масштабов перспективного жилищного строительства ориентируется на проектную численность населения территории, исходя из необходимости предоставления каждой гипотетической семье отдельного дома. В данный момент практически все жилищное строительство производится за счет личных средств населения, поэтому для застройщиков с разным уровнем достатка должны быть созданы определенные ориентиры нормирования домов, основой которых станут разные уровни проживания. Исходя из вышеизложенного, предлагается следующая система стандартов:

- стандарт дешевого дома (обеспеченность 18 м2/чел.);

- стандарт экономичного дома (обеспеченность 21 м2/чел.);

- стандарт комфортного дома (обеспеченность 28 м2/чел.);

- стандарт перспективного дома (обеспеченность 48 м2/чел.).

Поскольку существующая обеспеченность не превышает стандарт комфортного жилья, то в расчете ориентировочного количества нового жилищного фонда будет использоваться стандарт комфортного жилья, но в современных условиях этот стандарт не обеспечивает потребностей человека. Исходя из этого на расчетный срок целесообразно использовать стандарт комфортного дома (21 м2/чел.). Новое жилищное строительство предполагается для прирастающего и переселяемого населения, а также населения ветхого жилищного фонда.

В таблице 12 представлены основные показатели жилищного фонда Рыбинского сельского поселения.

Таблица 12

| Убыль жилищного фонда, тыс. м2 | Сохраняемый существующий жилищный фонд, тыс. м2 | Новый жилищный фонд, тыс. м2 | Общая площадь жилищного фонда, тыс. м2 | Обеспеченность жилищным фондом на одного человека, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующее положение |
| - | 15,20 | - | 15,20 | 18,00 |
| Расчетный срок – 2031 год |
| - | 15,20 | - | 15,20 | 18,00 |

Уровень обеспеченности жилфонда инженерной инфраструктурой

| Вид инженерного оборудования | Площадь жилищного фонда, обеспеченного инженерным оборудованием тыс. м2 | Уровень обеспеченности, % |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение | - | 60 |
| Водоотведение (канализация) | - | 0 |
| Централизованное отопление | - | 0 |
| Газоснабжение | - | 70 |
| Электроснабжение | - | 100 |

В последние годы в Рыбинском сельском поселении активизировалась работа по реализации государственной и областных целевых программ по оказанию государственной поддержки гражданам и молодым семьям в приобретении и строительстве жилья, в виде предоставления социальных выплат из федерального, областного и местного бюджетов для оплаты части стоимости жилья, приобретаемого с помощью жилищного займа или кредита, для оплаты части процентных ставок по кредитам и займам.

Значительно увеличилось количество граждан отдельных категорий, которым предоставление жилых помещений осуществляется по государственным обязательствам в виде выдачи государственных жилищных сертификатов и предоставления субсидий и социальных выплат целевых средств за счёт государственного и областного бюджетов.

Проблема улучшения жилищных условий всех слоёв населения - одна из важнейших социальных задач. Цели жилищной политики ранее были связаны с ликвидацией очереди, при этом государством строго регламентировалась норма предоставления жилья. Сегодня наряду с ликвидацией очереди встает задача решения проблемы улучшения жилищных условий той части населения, которая нуждается в ином качестве жилья, обеспечения жильём семей в соответствии с их индивидуальными требованиями к степени комфортности и финансовыми возможностями.

6.6.Прогноз доступности коммунальных услуг для населения

Анализ платежеспособной возможности потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса осуществляется на основании следующих нормативных документов:

1. Приказ Госстроя РФ от 17.01.2002 г. № 10 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию системы показателей оценки перехода к полной оплате ЖКУ населением МО субъектов РФ».

2. Постановление Правительства РФ от 11.02.2005 г. № 70 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из Федерального фонда со финансирования социальных расходов на частичное возмещение расходов бюджетов субъектов РФ на предоставление гражданам субсидий на оплату ЖКУ».

Анализ платежеспособности потребителей основан на сопоставлении фактической и предельной платежеспособной возможности населения. Расчет платежеспособной возможности населения Рыбинского сельского поселения базируется на следующих показателях:

Среднедушевой доход населения за месяц – 12 800 руб.

Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 м² общей площади жилья в месяц в Волгоградской области по Ольховскому району – 75,7 руб. в месяц;

Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 м² общей площади жилого фонда Рыбинского сельского поселения – 75,7 руб. в месяц.

Установленная величина платежей граждан за ЖКУ определяется согласно фактически утвержденным ценам (тарифам) на жилищно-коммунальные услуги на 1 м² общей площади жилого фонда Рыбинского сельского поселения.

Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 м² общей площади жилья в зависимости от среднедушевого дохода населения определяется по следующей формуле:

Дх22%

Ппред. = ------------------

100х18м2

где: Д – среднедушевой доход населения, руб. на 1 чел. в месяц;

18 м²– установленный региональный стандарт на 2021 год нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на 1 чел.; 22 %– установленный региональный стандарт на 2021 год максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном семейном доходе.

При сложившемся на территории Рыбинского сельского поселения среднедушевом доходе населения предельно допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи на 2021 год составит 122,22 руб./м2 в месяц.

При сложившемся среднедушевом доходе населения установленная величина платежей граждан за ЖКУ не превышает предельного уровня платежей. Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 м² общей площади жилья в месяц по Волгоградской области установлен в размере 75,7 руб.

Основание:

Постановление Правительства от 11 февраля 2016 года № 97 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2016-2018 годы».

Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 м² общей площади жилого фонда Рыбинского сельского поселения установлен в размере 75,7 руб. в месяц.

Установленная величина платежей граждан за ЖКУ на 65% ниже федерального стандарта предельной стоимости предоставляемых услуг и на 66% ниже регионального стандарта предельной стоимости предоставляемых услуг.

Проведенный анализ данных показателей выявил достаточный уровень платежеспособной возможности населения Рыбинского сельского поселения на 2021 год (установленная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 м² общей площади жилого фонда более чем на 60% ниже предельной величины, рассчитанной исходя из фактического среднедушевого дохода населения).

6.7.Модель для расчета программы

Расчет основных целевых показателей программы проводился исходя из данных, полученных от администрации поселения, ресурсоснабжающих организаций, организаций коммунального комплекса.

За основу были взяты фактические балансовые показатели по ресурсоснабжению, инженерные характеристики существующего оборудования.  Базовым периодом для разработки принят 2021 год.  Используя аналитические методы и методы прогнозирования были рассчитаны прогнозные показатели численности населения, объемов потребления энергоресурсов. С учетом прогноза были сделаны выводы по существующему состоянию инженерной инфраструктуры, были предложены мероприятия по совершенствованию, модернизации существующих инженерных комплексов.

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Принятие Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Рыбинского сельского поселения на 2021-2031 гг. и выполнение предусмотренных ею мероприятий позволит обеспечить:

- развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для сбора и вывоза бытовых отходов в соответствии с потребностями Рыбинского сельского поселения;

- создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищно-гражданское строительство;

- повышение качества предоставляемых организациями коммунального комплекса услуг при соразмерных затратах и экологических последствиях;

- улучшение экологической ситуации на территории Рыбинского сельского поселения;

- принятие инвестиционных программ и тарифов организаций коммунального комплекса на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, инвестиционных надбавок к тарифам с учетом обеспечения доступности данных услуг для потребителей;

- осуществление бюджетной политики Рыбинского сельского поселения в сфере развития коммунальной инфраструктуры, привлечение целевых средств областного и федерального бюджетов, средств инвесторов;

- повышение степени автоматизации производства организаций коммунального комплекса, модернизацию оборудования и применение современных технологий.

- повысить уровень технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры на территории Рыбинского сельского поселения;

- расширить номенклатуру, увеличить объемы и улучшить качество коммунальных услуг, оказываемых населению;

- за счет широкого внедрения передовых технологий, местных видов топлива и энергосберегающего оборудования снизить затраты на топливно-энергетические ресурсы при производстве коммунальной продукции.

# Text boxes

Ул.Пролетарская

КТП-130/63

КТП-362/63

КТП-126/160

КТП-129/100

КТП-128/160

ЗТП-226/400

ШРП-3

ШРП-1

ШРП-2